# FÖRNÖDENHETSDOKUMENTATION

### Benämningar och beteckningar

### Allmänt

Denna standard omfattar regler för benämning och beteckning av försvarsmaktens förnödenheter.

Standarden hänvisar till Försvarsmaktens Materielkod som vidmakthålls av FMV:ILS Tinfo för tillämpning vid klassificering av förnödenheter och utrustningsartiklar. Eventuella förfrågningar beträffande M-koden kan ställas till FMV:ILS Tinfo.

### 1 Översikt

1.1 Benämningar (se avsnitt 3)

Artbenämning		Benämning enligt avsnitt 3.1 nedan.

Förrådsbenämning	Artbenämning, i erforderligt fall förkortad till max 19 					tecken.

Artbenämning jämte typnummer eller annat preciserande tillägg, i erforderligt fall förkortad till max 19 tecken. Med typnummer avses här de signifikativa siffrorna i typnumren enligt avsnitt 4.2.2 nedan.

Typbeteckning enligt avsnitt 4.3 nedan.

Anm. I vissa sammanhang används artbenämningen jämte kompletterande eller     
          preciserande tillägg utan avkortning.

1.2 Beteckningar (se avsnitt 4)

Referensbeteckning	Firmabokstavskod plus ritningsnummer (motsvarande)

(se avsnitt 4.1)

Förrådsbeteckning	F-nummer

(se avsnitt 4.2)		M-nummer

Typbeteckning		Bokstavsprefix plus typnummer

(se avsnitt 4.3)

### 2 Allmänna definitioner

Benämning	Ord eller ordsammansättning som representerar visst slag av varelse eller föremål eller visst annat (oftast substantiviskt) begrepp, t.ex. terrängbil, ingenjör, bord eller frekvens.

Beteckning	Grafiskt element eller grupp sådana, representerande annat eller mera än vad som direkt eller normalt kan utläsas därav, t.ex. bokstavsbeteckning för storhet eller enhet, siffra för betygssättning, olika antal stjärnor som beteckning för kvalitet, streckning som beteckning av snittyta på ritning.

Anm. Ordet beteckning används ofta felaktigt i samma 
          betydelse som benämning (TNC).

### 3 Benämningar

3.1 Artbenämning

Artbenämning är den term som används som benämning på en förnödenhet eller en grupp av förnödenheter, t.ex. elektronrör, larmmina, knäckebröd och ögondroppar.

Artbenämningen är vanligen en enordsbenämning som kan utgöras av ett enkelt ord eller av en sammansättning. Den skall vara vald så, att den ger en riktig uppfattning om förnödenhetsslaget. Den måste uppfylla språkliga krav, d.v.s. den skall vara uppbyggd efter gängse ordbildningsprinciper, stavningen skall vara anpassad efter normerande ordlistor och böjningsformer skall kunna bildas.

3.2 Förrådsbenämning

Förrådsbenämning är den form av benämning som inom försvarsmakten som skall användas i samband med dokumentation, tilldelning, förrådshållning, redovisning och beställning av förnödenheter, t.ex. tändstift, cylinderlock, tongenerator, förplog 131, elverk 5 kVA och slägga 7 kg.

Förrådsbenämningen utgörs vanligen av en artbenämning, då så erfordras, och om möjligt kompletterad med de signifikativa siffrorna i typnumret eller med annat preciserande tillägg. Förrådsbenämningen får innehålla max 19 tecken, inklusive mellanslag. Vid förkortning skall fullständig benämning anges i oförkortad förrådsbenämning. När typbeteckningen enligt avsnitt 4.3 nedan finns fastställd, skall denna användas som förrådsbenämning.

Då preciserande tillägg ”med tillbehör”, ”artikel komplett” eller ”sats” erfordras i förrådsbenämningen skall dessa skrivas /T, /K och /S och placeras som sista uppgift.

När artbenämningen och eventuella preciserande tillägg av utrymmesskäl (max 19 tecken) måste förkortas, får detta inte ske på bekostnad av artbenämningens tydbarhet.

### 4 Beteckningar

4.1 Referensbeteckning

Referensbeteckning är en identitetsuppgift, bestående av konstruktörens eller tillverkarens ritningsnummer eller annat nummer, som gjorts entydigt genom att man före numret infört ett bokstavsprefix som kodbeteckning för konstruktören eller tillverkaren, en så kallad firmabokstavskod. Till referensbeteckning räknas även NSN (natonummer)

Referensbeteckning

XXXXX - YYYYYYYYY.....

Firmabokstavskod

Ritningsnummer

(motsvarande)

Firmabokstavskoden, som består av två till fem bokstäver, skiljs från ritningsnumret med ett bindestreck i informationsprodukterna medan man vid inmatning i FREJ88 ej anger bindestrecket.

Referensbeteckningar används som identifieringsuppgifter i all dokumentation såsom materielförteckningar, förnödenhetslistor, reservdelspublikationer, typkataloger m.m.

4.2 Förrådsbeteckning

Förrådsbeteckning är den beteckning som inom försvarsmakten skall användas i samband med tilldelning, förrådshållning, redovisning, felrapportering och intern beställning av försvarsmaktens förnödenheter.

Förrådsbeteckning

FXXXX - YYYYYY - Z

eller

MXXXX - YYYYYY - Y

Uppbyggnad

(se avsnitt 4.2.1 och 4.2.2)

F-numret används i huvudsak för specialkonstruerade delar, detaljer och tillbehör som är unika och där bara en tillverkare förekommer. Dock skall även specialkonstruerade delar i de fall där det flera tillverkare förekommer, t.ex. delar av komponentkaraktär samt tillbehör, erhålla M-nummer.

M-nummer används för övriga förnödenheter.

4.2.1 F-numrets uppbyggnad

F-numret bildas genom en för databehandling avpassad kodning av referensbeteckning, där firmabokstavskoden ersätts av ett fyställigt F-kodnummer (firmasifferkod) och ritningsnumret (motsvarande) av ett sexställigt löpnummer. För erhållet F-nummer uträknas automatiskt en kontrollsiffra som anges sist, efter F-numret.

|  |  | F-nummer |
| --- | --- | --- |
|  | FXXXX | - | XXXXXX | - | K |
| F-kodnummer |  |  |  |
| Löpnummer |  |  |  |
| Kontrollsiffra |  |  |  |

4.2.2 M-numrets uppbyggnad

Första delen av M-numret, M-kodnumret, är hämtat ur Försvarsmaktens materielkod. I denna, som är systematiskt uppbyggd, sammanförs och underindelas förnödenheterna stegvis efter funktion, så att likartad och besläktad förnödenhet bildar grupper, i sista indelningssteget betecknad med fyrställiga M-kodnummer.

Den andra delen av M-numret, typnumret, är ett sexsiffrigt löpande nummer inom gruppen eller, beroende på förnödenhetens typ, ett till viss del systematiskt uppbyggt nummer. För åsatt M-nummer uträknas automatiskt en kontrollsiffra som anges sist, efter M-numret.

|  |  | M-nummer |
| --- | --- | --- |
|  | MXXXX | - | XXXXXX | - | K |
| M-kodnummer |  |  |  |
| Typnummer |  |  |  |
| Kontrollsiffra |  |  |  |

Typnumrets systematiska uppbyggnad för vissa förnödenhetstyper är enligt följande.

## Material, standard och komponenter

När typnumret är ett löpnummer används tre, fyra, fem eller sex siffror.

|  | M-kod |  | Typnummer |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MXXXX |  | VVV |  | DDD | - | K |
| Löpnummer (typbestämningsdel) |  |  |  |  |
| Dimensionsdel (utfyllnadsnollor) |  |  |  |  |
| Kontrollsiffra |  |  |  |  |

De sista två nollorna kan ersättas med kod för förpackningssort.

I systematiskt uppbyggt typnummer används i regel tre siffror för att åtskilja olika typer av samma art (M-kodnummer). T.ex. under M1420 (skruv) skiljs spårskruv FS (försänkt spårskruv), spårskruv KFS (kullerförsänkt spårskruv) med flera typer från varandra beträffande form, material, ytbehandling m.m.

Självständiga enheter (artiklar)

I typnumret används tre siffror för att åtskilja olika typer under samma M-kodnummer.

|  | M-kod |  | Typnummer |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MXXXX | - | YYY |  | S |  | V |  | T | - | K |
| Typbestämningsdel |  |  |  |  |  |
| Variantsiffra |  |  |  |  |
| Versionssiffra |  |  |  |
| 0 betecknar utan tillbehör 1-7 beteckningar med tillbehör |  |  |
| Kontrollsiffra |  |

Versionsbosktaven A i ursprungsbeteckning eller benämning anges med versionssiffra 1 i typnumret, B anges med 2 etc. Som samlingsbeteckning för alla versioner används siffran 0. Om första versionen (grundversionen) saknar bokstav (prefix) antas bokstaven A vara underförstått, alltså siffran 1.

Delar och tillbehör

|  | M-kod |  | Typnummer |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MXXXX | - | YYY |  | DD |  | U | - | K |
| Typbestämningsdel |  |  |  |  |
| 11-99 löpnummer |  |  |  |
| 8 betecknar del av enhet 9 betecknar tillbehör till enhet |  |  |
| Kontrollsiffra |  |

När typbestämningsdelen är fyrsiffrig, kan löpnumret endast vara ensiffrigt.

Delar och tillbehör till flera förnödenheter (artiklar) med samma M-kodnummer.

|  | M-kod |  | Typnummer |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MXXXX | - | 99 |  | DDD |  | 9 | - | K |
| 99 betecknar tillbehör under samma M-kodnr |  |  |  |  |
| 001-999 löpnummer |  |  |  |
| 9 betecknar tillbehör till enhet |  |  |
| Kontrollsiffra |  |

## Samlingsbeteckningar

En samlingsbeteckning omsluter två eller flera typer enligt i varje särskilt fall angiven omfattning. Beträffande samlingsbeteckning för versioner, se även ”Självständiga förnödenheter (artiklar)”. Samlingsbeteckningar får ej ha beståndsdelar, d.v.s. består-av relationer.

|  | M-kod |  | Typnummer |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MXXXX | - | YY |  | 000 |  | T | - | K |
|  | MXXXX | - | YYY |  | 00 |  | T | - | K |
| Typsamlingsdel |  |  |  |  |
| Utfyllnadsnollor |  |  |  |
| 0 betecknar utan tillbehör 1-7 beteckningar med tillbehör |  |  |
| Kontrollsiffra |  |

Satser

|  | M-kod |  | Typnummer |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MXXXX | - | YYY0 |  | V |  | 0 | - | K |
|  | MXXXX | - | YYYY |  | V |  | 0 | - | K |
| Satsbestämningsdel |  |  |  |  |
| Versionssiffra |  |  |  |
| Utfyllnadsnolla |  |  |
| Kontrollsiffra |  |

4.3 Typbeteckning

Typbeteckning är den form av beteckning som fastställs för särskilt betydelsefull förnödenhet.

Typbeteckning är avsedd att användas vid ordergivning, i dagligt tal, vid skriftlig kommunikation m.m. Den består av en bokstavskod, representerande förnödenhetsslaget, jämte signifikativa siffror ur M-numrets typnummer enligt avsnitt 4.2.2 samt eventuellt en versionsbokstav, t.ex. HKP 2, RA 220 och RB 45A.

| Typbeteckning |  |
| --- | --- |
|  | X..X |  | YYY |  | Z |
| Bokstavskod för förnödenhetsslaget |  |  |  |
| Typnumrets signifikativa siffror |  |  |
| Versionsbokstav |  |

5 Fastställelse

Förrådsbenämning på förnödenhet föreslås av produktansvarig och fastställs av FMV:ILS Tinfo alternativt SOPS/AG. Förrådsbeteckning (M- eller F-nummer) åsätts av FMV:ILS Tinfo.

6 Registrering

Förrådsbeteckningar, typbeteckningar och firmabokstavskoder tas ut och registreras vid FMV:ILS Tinfo, där även övriga av denna standard berörda benämningar och beteckningar registreras. Samtlig information finns tillgänglig i FREJ88 och tillgängliggörs på CD-FREJ som periodiskt utsänds till prenumeranter genom FMV:ILS Tinfo's försorg.